## Slide 1: Цифровий тахограф DTC0 4.0

## Slide 2: DTCO 4.0 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) № 165/2014 Для чого?
Виробникам надано
36 місяців для створення «розумного» (SMART) тахографа
Публікація нового
Регламенту 165/2014, де представлена концепція «розумного» (SMART) тахографа
Публікація нового Додатку Annex 1C
Представлення відбудеться раніше 2019 року, оскільки повинні дотримуватися логістичні процеси.

## Slide 3: DTCO 4.0 Нові технічні аспекти
Реєстрація місцезнаходження автомобіля (GNSS)
Дистанційний контроль (DSRC, ст. 9)
ІТС-інтерфейс (ITS, ст.10)
Покращення шифрування даних
Удосконалення захисту в плобуванні

## Slide 4
Дані про місцезнаходження будуть зберігатися в масовій пам'яті тахографа:
  Інформація про координати початкового і кінцевого щоденного робочого місця, а також місцезнаходження транспортного засобу кожні 3 години загального часу водіння;
  Буде використана система вільної геолокації;
  Блок GNSS (геолокація) може бути встановлений як в середині так і ззовні пристрою транспортного засобу.

## Slide 5: DTCO 4.0 Технічні аспекти Дистанційний контроль
Приклад застосування: необхіднийний дорожній контроль (для виявлення маніпуляцій або помилок).
Технологія: DSRC
  Зв'язок із цифровим тахографом (DT) лише обладнанням контролюючих організацій (ст. 9.3);
  Доступ до переданих даних обмежений органами контролю (та сервісними майстернями)
  (ст. 9.3);
  Зв'язок є захищеним з метою забезпечення цілісності даних та їдентифікації пристроїв запису і контролю (ст. 9.3).

## Slide 6: DTCO 4.0 Технічні аспекти Дистанційний контроль
Дистанційний контроль не може використовуватися для інших функцій, а лише для попередньої перевірки автомобіля та його відбору для подальшого огляду (ст. 9.4);
Дані видаляються не пізніше ніж через три години після їх передачі, у випадку, якщо вони не вказують на можливість маніпулювання чи зловживання. (ст. 9.6);
Транспортні компанії несуть відповідальність за інформування водіїв про дистанційний контроль, як зазначено вище (ст. 9.7);
У жодному разі дистанційний контроль раннього виявлення не призводить до автоматичного накладення штрафів (ст. 9.8).

## Slide 7: DTCO 4.0 Технічні аспекти Дистанційний контроль
Дані, які можуть віддалено читати контрольні органи:
Найдовший зафіксований факт порушення безпеки;
Найдовший зафіксований період відключення живлення;
Помилки датчика руху;
Помилки під час руху;
Конфлікти під час руху;
Керування без картки;
Введення карти під час руху;
Дані про коригування часу;
Дані калібрування, що містять дату принаймні останніх двох калібрувань;
Реєстраційний номер транспортного засобу;
Швидкість, що зареєстровна тахографом.
Це означає відсутність реєстрації часу керування, часу перерви або часу відпочинку відповідно до Регламенту (ЄС) 561/2006 (ст. 9.4).

## Slide 8: DTCO 4.0 Технічні аспекти ІТС-інтерфейс (Inteligent Transport System)
Інтерфейс ITS (Інтелектуальна Транспортна Система) є опціональним:
"...Тахографи можуть бути оснащені стандартним інтерфейсом ..." (ст. 10)
  Пріоритет - підтримка водія у дотриманні правил;
  Доступ до персональних даних (включаючи позицію геолокації) тільки після перевірки водієм (ст. 10c, ст. 11c);
  Технологія “bluetooth”.

## Slide 9: DTCO 4.0 Технічні аспекти Нові методи шифрування даних
Зміни у вимогах шифрування спричиняють зміни в компонентах та периферійних пристроях тахографа:
  Зміна довжини ключа шифрування;
  Зміна алгоритмів шифрування;
  Зміна структури даних тахографа;
  Нові сертифікати;
  Нове покоління карт для тахографа;
  Нове покоління датчиків руху KITAS 4.0.

## Slide 10: DTCO 4.0 Технічні аспекти Нові методи шифрування даних
Огляд терміну дії карток після запровадження нової генерації тахографа (відповідно до Регламенту 2016/799, додаток 15, 2.2):
Картки водія -- дійсні до закінчення терміну дії або до їх замінии;
Картки компанії -- дійсні до закінчення терміну дії або до їх заміни;
Картки контролю -- дійсні до закінчення терміну дії або до їх заміни;
Картки майстерні -- термін дії закінчується з моменту впровадження нової генерації тахографів.
Огляд сумісності карт
картка водія
картка компанії
картка контролю
картка майстерні
генерація 1
генерація 2
генерація 1
генерація 2
генерація 1
генерація 2
DTCO 1381, включно до версії 3.0
DTCO 1381, після версії 4.0
v
v
генерація 2
генерація 1
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
x
v

## Slide 11: DTCO 4.0 Нові адміністративні вимоги Дистрибуція та пломбування
Вимоги безпеки, викладені в Додатку Annex 1С, вимагають зміни каналу розподілу нового датчика руху (KITAS 4.0) та пломб, які використовуються для захисту датчика руху:
Завдяки захисним профілям система тахографа буде введена з новою логістичною концепцією;
На кожному рівні розподілу від виробника через дистрибутора до сервісної майстерні повинен вестися облік кожної окремої пломби (де був встановлений датчик/пломба та коли?);
Нове, інтелектуальне пломбування тахографа можна визначити
за серійним номером та ідентифікатором виробника;
Виробник пломб повинен бути сертифікований
та зареєстрований в DG JRC.

## Slide 12: DTCO 4.0 Новий Регламент (EU) 165/2014 Короткий підсумок
KITAS 4.0
Новий датчик руху!
Нові картки
Вбудований модуль DSRC
Вбудований модуль GNSS
Стандартизований інтерфейс ІТS (опційно)

## Slide 13: DTCO 4.0 Дані, що читаються через DSRC
  Реєстраційний номер транспортного засобу;
  Швидкістні події (так / ні);
  Керування без картки (так / ні);
  Дійсна картка водія (так / ні);
  Введення картки під час керування (так / ні);
  Помилка даних під час руху (так / ні);
  Конфлікти під час руху транспортного засобу (так / ні);
  Картка другого водія (так / ні);
  Поточна діяльність (водіння / відсутність керування);
  Остання закрита сесія (так / ні);
  Відключення живлення (так / ні);
  Помилка датчика (датчик руху або GNSS) (так / ні);
  Налаштування часу (час останньої адаптації);
  Порушення безпеки (час останньої зафіксованої події);
  Останнє калібрування (дата останнього калібрування);
  Попереднє калібрування (дата попереднього калібрування);
  Дата підключення тахографа (дата встановлення в транспортному засобі);
  Поточна швидкість (остання збережена швидкість);
  Відображення часу.

## Slide 14: KITAS 4.0
Новий корпус (алюміній)
Нова форма корпуса
Затяжний гвинт зміщений в напрямку
коробки передач
Гексагональний (6-гранний) датчик
більше не буде доступний
Гумове ущільнення
Нові механізми безпеки
пломба
корпус

## Slide 15: KITAS 4.0 Основні функції
Відсутність олов’яної пайки
Нові методи шифрування даних для захисту від маніпуляцій
Оснащення функцією вимкнення живлення
Підтримка діагностичних функцій
Інтерфейс сумісний з ISO 16844-3 (такий як у KITAS 2+)

## Slide 16: DTCO 4.0 Ситуація щодо країн-членів ЄУТР
Поточна політична ситуація в темі "Використання «розумного» (SMART) тахографа в міжнародних перевезеннях в межах території ЄУТР" ще не зрозуміла.
Переговори з Європейською Економічною Комісією тривають.
Всі зацікавлені сторони хочуть знайти спільне рішення для всієї області ЕУТР.
Установки KITAS 4.0 у країнах, що не входять до Європейського Союзу, все ще обговорюються Європейською Комісією.